Q-VAC 100安装和使用说明书

Q-VAC 100真空泵是一种湿式吸尘器，吸入液体工业废物（非粉末状物质）。直接装在标准油桶上（冷轧或不锈钢桶，55加仑、30加仑或16加仑，最好不要用塑料桶）。桶的质量好、状态好非常重要。为了减少桶在真空情况下，被吸扁的危险，桶必须完好无损。

安装步骤：

- 在安装之前，松开桶的3/4”和2”洞口

- 把Q-VAC 泵装在3/4”洞口上（不需要四氟乙烯Teflon胶带）

- 把90°连接弯头装在2”洞口上（不需要四氟乙烯Teflon胶带）

- 连接90°连接弯头与橡胶软管

- 连接橡胶软管与镀铬金属管

- 连接2个镀铬金属管

- 连接地刷与金属管

- 连接压缩空气管线与Q-VAC泵的双向阀

8.1如果压缩空气软管小于13英尺（3.9米），就用1/2”内径的软管；如果压缩空气软管长度超过13英尺（3.9米），就用内径是3/4”内径的软管。压缩空气软管最大不能超过33英尺（10米）！

8.2 注意：压缩空气软管需要连接到过滤器上。

8.3 注意：一定要使用没有油、经过过滤的压缩空气!

8.4 压缩空气的要求：

产品名称 噪音 最佳配套 空压机功率 压缩空气压力 （最小/理想值，bar） 最大允许压缩空气 压力（bar） 要求的压缩空气流量 （6 bar压力） Q-VAC 100 废液清理机 80 db 10 马力 2/6 8 1立方米/分钟

9，打开Q-VAC 100的双向阀，这套设备就可以开始工作了

注意！

标准型Q-VAC 100真空泵，只能用于不燃烧液体。如果要用在易燃液体场合，请联系ENPAC销售代表。

黄色防泄漏油桶拖车是配件，需要购买    Q-VAC泵（上面有双向阀）

| 运行中可能产生的问题 | 原因和解决行动 |
| --- | --- |
| 1，吸入不好、太慢 | 检查压缩空气流量是否进入Q-VAC泵 压缩空气软管线内径太小或太长 检查整个地刷、金属管、软管、90°弯头里是否有异物阻塞 |
| 2，在Q-VAC工作过程中，桶瘪了 | 检查整个地刷、金属管、软管、90°弯头里是否有异物阻塞 检查桶是否受到损伤或已不再是原来的圆柱型 |
| 3，在Q-VAC泵的静音罩下有大量液体喷出 | 桶已满 Q-VAC泵的浮子已被损坏或需要清洗 |

Q-VAC 100标准配件：

1，真空泵

2，90°弯头（带有快速解除）

3，6.5英尺长软管

4，2个镀铬管（带有锁按钮ABS耦合环）

- Crevice Tool

- 地刷连接

Q-VAC 100泵通常不需要维护，因为它没有任何移动的部件。如果需要清洗，用不含有对塑料或金属有腐蚀性的清洗剂来清洗。